#### Slovenská LETECKÁ Federácia

letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec

| PROTOKOL Z LETOVÝCH SKÚŠOK |
| --- |
| Účel skúšky: |
| Typ LŠZ: | Výrobné číslo: | Rok výroby: |
| Majiteľ: | Pozn. značka: | Dátum skúšky: |

| Hmotnosti (kg) | Miesto skúšky | Meteo | Posádka |
| --- | --- | --- | --- |
| Prázdna: | Letisko: | Vietor: | Pilot: |
| Posádka: | Povrch: | Smer vetra: | Technik: |
| Palivo: | VPD: | Teplota: | 2.let (ak sa vyžaduje) |
| Batožina: | H (nadm) | QNH: | Pilot: |
| MTOM: |  | Dohľadnosť: | Technik: |
| Číslo skúšky | SMERNICA 4/2000 OBSAH SKÚŠKY | Požiadavka smernice | Výsledok skúšky |
| 21. | Preukazovanie letovej spôsobilosti | Splnené pri kritických konfiguráciách od VS0 - VNE |  |
| 23. | Obmedzenie rozsahu hmotností a polôh ťažiska. | Min. užitočné zaťaženie podľa bodu A/4 - rozsah polôh C.G. |  |
| 33. | Otáčky a Uhol nastavenia vrtule. | Za normálnych podmienok nesmie prekračovať kritické otáčky poh. jednotky. |  |
| 45. | Letové výkony - všeobecne. | Letové výkony musia byť vzťahované na MSA |  |
| 49. | Pádové rýchlosti | VS0 max. 65 km/h-1 VS max. 90 km/h-1 |  |
| 51. | Vzlet. | overiť vzlet cez 15 m pri 1,3 VS. =.................... |  |
| 65. | Stúpanie | Stúpacia rýchlosť min. 1,5 m/s Uhol stúpania min. 1:12 |  |
| 75. | Pristátie | Overiť dĺžku pristátia pri 1,3.... VS0. Overiť dĺžku dojazdu. |  |
| 77. | Prerušené pristátie. | Pri 1,3 VS0 uhol väčší ako 1 : 30 |  |
| 143. | Riaditeľnosť | Overiť podľa bodov a , b , c , vyvažitelnosť pri cest. lete - (minimálne) |  |
| 145. | Pozdĺžne riadenie | Preveriť plnenie podmienok podľa bodov a,b,c. posúdiť účinnosť a nárast síl. |  |
| 147. | Smerové a priečne riadenie | Prechod z 30o do 30o do 5 sek. Možnosť riadiť len smer. alebo priečnym riadením. |  |
| 173. | Pozdĺžna statická stabilita | Overenie podľa bodu b./1,2,3. (statická zásoba nim.5%SAT) |  |
| 177. | Smerová a priečna statická stabilita. | Overiť plnenie bodov a,b,c, overiť proporcionálnosť riadenia a vlastnosti v sklzoch. |  |
| 181. | Dynamická stabilita | Overiť tlmenie pri pevnom a voľnom riadení. |  |
| 201. | Pretiahnutie LŠZ v priamočiarom lete | Overiť vlastnosti pri kritických uhloch nábehu, strata výšky po páde, reverzácia kormidiel. |  |
| Číslo skúšky | SMERNICA 4/2000 OBSAH SKÚŠKY | Požiadavka smernice | Výsledok skúšky |
| 203. | Pretiahnutie LŠZ v zákrute | Vlastnosti pri kritických uhloch nábehu v zatáčkach, tendencie prechodu a zábrana vývrtky. |  |
| 233. | Vlastnosti pri pohybe LŠZ po zemi. | Plnenie bodov a,b,c, celkové správanie a vlastnosti pri pohybe na zemi. |  |

| Trvanie letu celkom: |  | Počet štartov: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Závada č. | Letové závady ktoré je potrebné odstrániť do vydania PLS | Odstránená podpis: |
| --- | --- | --- |

- Nehodiace prečiarknúť

LŠZ spĺňa / nespĺňa požiadavky smernice 4/2000 kapitola B - let v celom rozsahu a môže / nemôže mu byť vydaný preukaz letovej spôsobilosti s časovým obmedzením na 12 mesiacov.

Dátum vyhotovenia protokolu:

Skúšobný pilot                                                               Technik SLF